## Slide 1
中国婴儿纸尿裤
市场技术全景报告
China Baby Diaper: Product Innovation, Core Technologies & Future R&D Roadmap
汇报对象：全球首席研发官及管理团队
数据来源：Open Innovation知识库 | April 2026

## Slide 2
目录 AGENDA
01
中国纸尿裤市场概况
行业规模、竞争格局、消费趋势
02
2024-2025年上市新品盘点
20+品牌新品详解，6大技术方向
03
产品核心结构解析
5层功能结构，各层材料应用
04
主流材料技术应用
非织造布体系、复合结构对比
05
前沿研发方向
可降解、生物基、智能感知技术路线
06
中国市场技术路线图
未来3年战略判断与行动建议
2

## Slide 3
01
中国纸尿裤市场概况
China Baby Diaper Market Overview
3

## Slide 4
中国纸尿裤市场概况
¥RMB
~700亿
市场规模（2025E）
2022-2026
8-10%
年均增速（CAGR）
功能升级+护肤
高端化
核心驱动力
国产份额持续提升
国产崛起
竞争格局变化
市场三大趋势
🍼 消费升级：从"能用"到"护肤养肤"，高端品牌溢价空间扩大
🌱 绿色消费：可降解、生物基、天然材料受到年轻父母关注
🏭 国产替代：Babycare、碧芭、雀氏等国产品牌技术能力显著提升
4

## Slide 5
02
2024-2025年上市新品盘点
New Product Launch Review 2024-2025
5

## Slide 6
新品上市概览（2024-2025）部分代表品牌
品牌 | 产品系列 | 核心创新点 | 上市时间
Babycare | 金·山茶 / 花苞裤 | 0.003mm超细纤维+霍霍巴籽油+花脉仿生导流 | 2024-2025
花王（中国） | 妙而舒成长一步 | 魔力吸收芯（0.1cm超薄）+V型窄裆 | 2024年4月
宜婴 | 天空之境益生菌 | 益生菌微胶囊+蜂窝状透气网孔（1200孔/cm²） | 2024年夏
BeBeBus | 超裤无感系列 | 隐形橡筋+角鲨烷泛醇+雨滴尿显 | 2024年
碧芭宝贝 | 繁花/花羽系列 | OVS通透技术+0.6D空气纤维+益生元精粹 | 2024年
好奇（金佰利） | 黑标企鹅裤/屁屁面膜 | 慕斯腰围+苹果酸精华抑酶 | 2024年
舒比奇（英氏） | 敏感肌成长裤 | 舒敏乳霜+分段弹性记忆结构 | 2024年
丝逸 | 双芯黑科技 | 双芯黄金配比+双向循环透气 | 2025年
6

## Slide 7
新品六大技术方向
🦠 益生菌护肤
微胶囊缓释活性益生菌
调节肌肤微生态
代表品牌：Babycare、宜婴、实爽、布朗尼
🕸️ 超细纤维面层
0.003mm/0.6-0.8D
接近真丝触感极致柔软
代表品牌：Babycare、碧芭宝贝
💧 无感腰围设计
隐形橡筋/花苞/泡泡腰围
近零勒痕体验
代表品牌：BeBeBus、雀氏、露安适、Babycare
🌿 弱酸/护肤成分
pH5.5面层+苹果酸/乳木果油
降低红屁屁风险
代表品牌：好奇、Qadoh、舒比奇
💡 智能尿显技术
物理/化学变色指示
精准提醒更换时机
代表品牌：BeBeBus雨滴尿显系列
📐 仿生导流结构
花脉式/U型/双导流通道
芯体利用率提升
代表品牌：Babycare花苞裤、豪悦U型芯体
7

## Slide 8
03
产品核心结构解析
Core Product Structure Analysis
8

## Slide 9
纸尿裤五层功能结构 & 非织造布应用
① 面层（表层）
材料：热风无纺布 / 纺粘无纺布
直接接触皮肤，快速导渗，柔软亲肤
↑ 弱酸功能化、益生菌添加、超细0.6D纤维
② 导流层
材料：热风无纺布（双层差动毛细）
临时储液，均匀分散至芯体，防反渗
↑ 打孔膜替代向热风复合升级
③ 吸收芯层
材料：绒毛浆+SAP → 无木浆复合芯体
吸收并锁住大量尿液，防凝胶阻塞
↑ 无木浆化、SAF替代SAP、U型双导流通道
④ 防漏隔边
材料：SMS/SMMS纺熔无纺布
两侧拒水防漏，配合弹性立体围边
↑ 360°全方位防漏、SSMMS升级
⑤ 底层（背层）
材料：S/PE复合膜 / 热风无纺布
防渗漏，透气排湿，决定整体手感
↑ 纳米微孔透气膜、可降解PE替代方案
9

## Slide 10
04
主流材料技术应用
Mainstream Material Technologies
10

## Slide 11
主流复合无纺布结构对比（2026）
结构 | 强度 | 阻隔性 | 透气性 | 柔软度 | 纸尿裤应用部位
SMS（三层） | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 底膜、隔边
SMMS（四层） | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 高端底层、腰贴
SSMMS（五层）⭐ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 高端卫材全层
SSS（纯纺粘） | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 面层、腰贴基材
S/PE复合膜 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | 底膜防渗漏层
热风（HotAir） | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 面层、导流层首选
⭐ SSMMS是2024-2026主流趋势，双纺粘+双熔喷五层结构同时满足强度、阻隔、透气、柔软四重需求
11

## Slide 12
热风 vs 纺粘：面层材料深度对比
🌬️ 热风无纺布（Hot-Air）
制造工艺：
短纤维梳理成网，热风穿透粘合
柔软度：
★★★★★ 蓬松棉质感
透气性：
★★★★★ 纤维空隙多
强度：
★★ 短纤维强度偏低
主要应用：
面层（高端首选）、导流层、底层
发展趋势：
ES双组分纤维主流，0.6D超细纤维
🔗 纺粘无纺布（Spunbond）
制造工艺：
聚合物熔融挤出，连续长丝成网
柔软度：
★★★ 传统偏硬，改良后提升
透气性：
★★★★ 结构均一
强度：
★★★★★ 力学性能优异
主要应用：
腰贴、隔边、底层、前腰贴/耳带
发展趋势：
SSS/SSMMS配置，双组分长丝柔软化
12

## Slide 13
05
前沿研发方向
Frontier R&D Directions
13

## Slide 14
研发方向1：可降解/生物基材料技术路线
材料 | 技术成熟度 | 代表企业 | 应用场景 | 降解周期
PLA 聚乳酸 | ✅ 已产业化 | 豪悦护理、联泓新材料 | 面层无纺布、芯体包裹 | 6-12个月（堆肥）
PPC 聚碳酸亚丙酯 | 🔄 量产在即 | 联泓新材料（5万吨/年2025） | 底层防漏膜 | 自然条件完全降解
PHA 聚羟基脂肪酸酯 | 🔬 中试阶段 | 中科院合作研发 | 高端纸尿裤 | 海洋环境可降解
竹纤维/粘胶纤维 | ✅ 成熟应用 | 恒安国际、可靠股份 | 面层、导流层 | 可堆肥降解
纳米纤维素 | 🔬 研发阶段 | 高校实验室 | 增强材料、SAP替代研究 | -
关键进展：恒安国际现有纸尿裤可降解材料占比已达70-80%；豪悦护理PLA复合芯体项目2024年验收完结，具备量产能力
14

## Slide 15
研发方向2：薄且强芯体技术演进
第一代
传统木浆芯体
绒毛浆+SAP
痛点：吸水后起坨、断层、厚重
→
第二代
复合芯体
无尘纸+无纺布+SAP机压
痛点：吸水速度慢、SAP利用率不均
→
第三代
无木浆多维复合
热风蓬松无纺布+SAP
痛点：极致轻薄下的强度保持
→
第四代 ⭐
智能导流+抗菌复合
卷曲中空纤维+多道导槽+热风穿刺熔融固结
2024-2025最新量产技术
豪悦护理、可靠股份、百亚股份均在第三/四代无木浆芯体领域形成专利壁垒，国产技术已领先国际竞争者
15

## Slide 16
研发管线实例：豪悦护理2024年研发项目（国内最大ODM）
可降解复合芯体
聚乳酸（PLA）生物基纤维应用于复合芯体
✅ 验收完结
加密超细旦橡筋腰围
70D-140D超细旦橡筋，更柔软贴合、减少勒痕
🔄 批量试产
易脱卸式经期裤
新型易撕结构设计，方便穿脱
🔬 产品验证
手风琴泡泡婴儿拉拉裤
在线氨纶丝手风琴泡泡结构，更弹更透气
🔬 产品验证
超透气吸收芯体纸尿裤
新型透气芯体材料，提升透气性
🔬 产品验证
双导流通道立体吸收芯体
U型双导流通道立体吸收、防反渗
🔬 产品验证
纳米微孔超薄环保底膜
纳米微孔热熔胶技术，超薄环保，提升透气
🔬 产品验证
16

## Slide 17
06
中国市场技术路线图 & 战略建议
Technology Roadmap & Strategic Recommendations
17

## Slide 18
中国纸尿裤技术路线图（2025-2027）
2025
2026
2027
芯体&材料
无木浆芯体成高端标配
（第四代复合芯体量产）
PLA+PPC可降解底膜/面层
规模商业化
SAP生物基化突破
（淀粉/纤维素基SAP）
无纺布
SSMMS五层复合无纺布
全面取代SMS底层
超细纤维（0.3D以下）
纺粘面层量产
纳米纤维素增强无纺布
进入卫材应用
功能化
益生菌+弱酸功能面层
成主流差异化卖点
植物提取物抗菌替代
化学抗菌剂
智能感知（pH/湿度）
全集成一体化
18

## Slide 19
战略建议 Strategic Recommendations
01
押注无木浆第四代芯体
国产豪悦/可靠已实现量产，全球市场下一个三年的高端标配。建议加速自主开发或战略合作，优先突破U型双导流和热风穿刺熔融固结工艺。
02
可降解材料：选PLA/PPC路线优先
PLA已具备量产条件（联泓+豪悦体系），PPC 2025年即将规模化。优先在面层和底膜两个关键层实现生物基替代，建立差异化ESG卖点。
03
功能面层是高端定价的关键杠杆
益生菌、弱酸、植物提取物护肤成分正成为高端价格带（≥2元/片）的必备标签。建议与活性成分供应商建立独家合作，形成专利配方壁垒。
04
SSMMS复合无纺布升级优先
现有SMS/SMMS结构已无法满足高端卫材需求，SSMMS五层结构是2026年主流方向。建议推动供应链设备升级，或引入已投产的国内头部供应商（如广鸿新材）。
19

## Slide 20
核心结论
🏭 无木浆第四代芯体已进入量产，轻薄+不起坨是高端标配
🌿 可降解（PLA/PPC）正从小众走向主流，2026年临界点
🦠 功能化面层（益生菌/弱酸/护肤）是高端价格带的核心驱动
🔬 SSMMS无纺布升级、纳米纤维素、智能感知是下一代技术赛道
🇨🇳 国产技术（豪悦/可靠/联泓）在部分方向已形成对国际品牌的反超
数据来源：Open Innovation知识库
April 2026 | Confidential
20